## Slide 1: АО «ЗАВОД «РЕКОНД» г. Санкт-Петербург
Отрасль (ОКВЭД ). 26.11.9 (Производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов, не включенных в другие группировки)
«Изготовление резисторов СП4-8»
Пилотный
поток:
Основной результат:
Основные мероприятия:
Показатели пилотного потока:
ВЫРАБОТКА, секций в месяц
+36 %
Было
1 400
Стало
1 900
ВПП , рабочих дней.
-31 %
Запасы в потоке, секций
-14 %
Сокращение времени на сушку изделий за счёт применения фотополимеров
Сокращение количества брака («пересборок») за счёт корректировки конструкторской документации
Корректировка логистики передачи продукции (с изменением расположения рабочих мест)
Внедрение инфоцентров в подразделениях предприятия
Предприятие обеспечило увеличение объемов производства продукции.
Стало
22
Было
34
Стало
4 500
Было
5 212
ПРИМЕРЫ ВСКРЫТИЯ РЕЗЕРВОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Notes: Описание примера вскрытия резервов:
*Контактная информация: Слиньков Александр– 8-931-240-98-50;
*Срок реализации проекта: с апреля 2023 по сентябрь 2023, результаты за 5 месяцев работы
*Краткая информация о предприятии:
Режим работы предприятия/потока – пятидневная рабочая неделя (40 часов)
Объем в выручке – 16%
Причина открытия проекта именно в этом потоке – возросший спрос на выбранную продукцию; данный поток охватывает существенную долю в выручке компании,.
Краткая справка о продукте:
В качестве пилотного проекта был выбран процесс изготовления резисторов СП4-8
Информация о проекте:
Проблема 1: Длительное время сушки изделий после нанесения смол (около 50 часов)
Решения: Произведены эксперименты по подбору и использованию фотополимерных смол.
Результат: Снижение времени сушки на 80%
Проблема 2: Большое количество брака (пересборок) изделий
Решение:
Произведен сбор статистики по выявлению коренных причин брака
Произведены эксперименты по изменению конструктива составных частей изделия.
Результат: Сокращение количества пересборок на 15%
Проблема 3: Длительное время перемещений (31 минута на партию)
Решение:
Проведен анализ по диаграмме «Спагетти»
Проведена перепланировка помещений с изменением расположения рабочих мест
Результат: Сокращение перемещений на 45%
Проблема 4: Отсутствие системы получения точных данных о ходе работ в подразделениях
Решение:
Внедрение инфоцентра подразделения и интеграция с инфоцентром ГД.
Результат: повышение прозрачности бизнес-процессов в компании.

## Slide 2
26.11.9 (Производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов, не включенных в другие группировки)
«Изготовление резисторов СП4-8»
Пилотный поток:
Предприятие увеличило объем выпускаемой продукции
Основной результат:
Показатели пилотного потока:
ПРИМЕРЫ КЕЙСОВ
+36% выработка
-31%
время протекания
процесса
-14%
Запасы в потоке
АО «Завод Реконд» г. Санкт-Петербург
Сокращение времени на сушку изделий за счёт применения фотополимеров
Сокращение количества брака («пересборок») за счёт корректировки конструкторской документации
Корректировка логистики передачи продукции (с изменением расположения рабочих мест)
Внедрение инфоцентров в подразделениях предприятия
Notes: Описание примера вскрытия резервов:
*Контактная информация: Слиньков Александр– 8-931-240-98-50;
*Срок реализации проекта: с апреля 2023 по сентябрь 2023, результаты за 5 месяцев работы
*Краткая информация о предприятии:
Режим работы предприятия/потока – пятидневная рабочая неделя (40 часов)
Объем в выручке – 16%
Причина открытия проекта именно в этом потоке – возросший спрос на выбранную продукцию; данный поток охватывает существенную долю в выручке компании,.
Краткая справка о продукте:
В качестве пилотного проекта был выбран процесс изготовления резисторов СП4-8
Информация о проекте:
Проблема 1: Длительное время сушки изделий после нанесения смол (около 50 часов)
Решения: Произведены эксперименты по подбору и использованию фотополимерных смол.
Результат: Снижение времени сушки на 80%
Проблема 2: Большое количество брака (пересборок) изделий
Решение:
Произведен сбор статистики по выявлению коренных причин брака
Произведены эксперименты по изменению конструктива составных частей изделия.
Результат: Сокращение количества пересборок на 15%
Проблема 3: Длительное время перемещений (31 минута на партию)
Решение:
Проведен анализ по диаграмме «Спагетти»
Проведена перепланировка помещений с изменением расположения рабочих мест
Результат: Сокращение перемещений на 45%
Проблема 4: Отсутствие системы получения точных данных о ходе работ в подразделениях
Решение:
Внедрение инфоцентра подразделения и интеграция с инфоцентром ГД.
Результат: повышение прозрачности бизнес-процессов в компании.