## Slide 1: ООО «АБВ Акцент» г. Санкт-Петербург
Отрасль (ОКВЭД). 18.12 (прочие виды полиграфической деятельности)
«Изготовление самоклеящихся этикеток методом флексографской печати»
Пилотный
поток:
Основной результат:
Основные мероприятия:
Показатели пилотного потока:
ВЫРАБОТКА, м. погонных/смену
+27 %
Было
11 800
Стало
15 000
ВПП , минут
-11 %
Запасы в потоке, %
-15 %
Увеличение выработки на операции на 27% за счет сокращения времени на переналадку оборудования.
Сокращение количества брака на 3% за счет изменения конструкции печатной машины
Внедрение инфоцентра производства для оперативного контроля за производственными показателями
Предприятие обеспечило увеличение объемов производства продукции.
Стало
195
Было
220
Стало
74
Было
87
ПРИМЕРЫ ВСКРЫТИЯ РЕЗЕРВОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Notes: Описание примера вскрытия резервов:
*Контактная информация: Слиньков Александр– 8-931-240-98-50;
*Срок реализации проекта: с ноября 2023 по март 2024
*Краткая информация о предприятии:
Режим работы предприятия/потока – пятидневная рабочая неделя (40 часов)
Объем в выручке – 84%
Причина открытия проекта именно в этом потоке – наибольший объем в выручке предприятия
Краткая справка о продукте:
В качестве пилотного проекта был выбран процесс изготовления самоклеящихся этикеток методом флексографской печати
Информация о проекте:
Проблема 1: Длительный процесс переналадки
Решение:
Внедрение инструмента СМЕД:
1. Зафиксировали процессы переналадки
2. Разделили процессы переналадки на внутренние и внешние
3. Внешние операции сократили за счет перераспределения обязанностей оператора
Результат: Сокращение переналадки простоев оборудования на 30 мин (15%)
Проблема 2: Длительный процесс установки магнитного вала при переналадке
Решение:
1. Доработка печатной машины в части установка подъемного устройства для установки магнитного вала
Изготовление технологической оснастки для индивидуального выполнения операции шлифовка/полировка с разметкой, которая визуально позволяет контролировать толщину снимаемого слоя, что позволило увеличить качество выпускаемой продукции на операции
Результат: Сокращение переналадки на 10 минут (5%)
Проблема 3: Брак печати из-за недостатка краски
Решение:
Доработка конструкции понтонов для краски в части своевременного контроля для снижения уровня ниже минимального значения
Результат: Сокращение количества брака на 3%.

## Slide 2
18.12 (прочие виды полиграфической деятельности)
«Изготовление самоклеящихся этикеток методом флексографской печати»
Пилотный поток:
Предприятие увеличило объем выпускаемой продукции
Основной результат:
Показатели пилотного потока:
ПРИМЕРЫ КЕЙСОВ
+27% выработка
-11%
время протекания
процесса
-14%
Запасы в потоке
ООО «АБВ Акцент» г. Санкт-Петербург
Увеличение выработки на операции на 27% за счет сокращения времени на переналадку оборудования.
Сокращение количества брака на 3% за счет изменения конструкции печатной машины
Внедрение инфоцентра производства для оперативного контроля за производственными показателями
Notes: Описание примера вскрытия резервов:
*Контактная информация: Слиньков Александр– 8-931-240-98-50;
*Срок реализации проекта: с ноября 2023 по март 2024
*Краткая информация о предприятии:
Режим работы предприятия/потока – пятидневная рабочая неделя (40 часов)
Объем в выручке – 84%
Причина открытия проекта именно в этом потоке – наибольший объем в выручке предприятия
Краткая справка о продукте:
В качестве пилотного проекта был выбран процесс изготовления самоклеящихся этикеток методом флексографской печати
Информация о проекте:
Проблема 1: Длительный процесс переналадки
Решение:
Внедрение инструмента СМЕД:
1. Зафиксировали процессы переналадки
2. Разделили процессы переналадки на внутренние и внешние
3. Внешние операции сократили за счет перераспределения обязанностей оператора
Результат: Сокращение переналадки простоев оборудования на 30 мин (15%)
Проблема 2: Длительный процесс установки магнитного вала при переналадке
Решение:
1. Доработка печатной машины в части установка подъемного устройства для установки магнитного вала
Изготовление технологической оснастки для индивидуального выполнения операции шлифовка/полировка с разметкой, которая визуально позволяет контролировать толщину снимаемого слоя, что позволило увеличить качество выпускаемой продукции на операции
Результат: Сокращение переналадки на 10 минут (5%)
Проблема 3: Брак печати из-за недостатка краски
Решение:
Доработка конструкции понтонов для краски в части своевременного контроля для снижения уровня ниже минимального значения
Результат: Сокращение количества брака на 3%.