## Slide 1: АО «БетоНИКА» г. Санкт-Петербург
Отрасль (ОКВЭД 2).
Код 23.63 Производство товарного бетона
«Оптимизация процесса производства железобетонных изделий»
Пилотный
поток:
Основной результат:
Основные мероприятия:
Показатели пилотного потока:
ВЫРАБОТКА, Шт \ чел\час
+27%
Было
0,092
Стало
0,117
НЗП, млн. руб.
-75%
ВПП, мин .
-31%
Повышена на 55% производительность выпуска железобетонных плит 2П18-30 за счёт выделения отдельного автотранспортного средства для поставки бетонной смеси, что позволило сократить ожидание со 180 до 15 минут.
Хранение готовой продукции перенесено из цеха на уличный склад, что позволило высвободить производственные площади и сократить НЗП с 2,075 до 0,75 млн. руб.
Изменена схема прихода материалов и вывоза готовой продукции из цеха, что позволило развести пересекающиеся потоки и исключить простой производства во время погрузочно-разгрузочных работ;
Введено в эксплуатацию сложное технологическое оборудование (парогенератор), что существенно сократило время сушки с 16 до 10 часов, и значительно сократило затраты на газ (в 2 раза)
Предприятие увеличило производство железобетонных плит, сократив издержки
Стало
0,512
Было
2,075
Стало
900
Было
1300
ПРИМЕРЫ ВСКРЫТИЯ РЕЗЕРВОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Notes: Описание примера вскрытия резервов: *Контактная информация: Слиньков Александр- +79312409850; *Срок реализации проекта: с декабря 2021 по май 2022, результаты за 5 мес. работы
*Краткая информация о предприятии:
Режим работы предприятия/потока – 1 сменный режим работы (по 12 часов, без выходных)
Численность сотрудников в потоке в смену – 6-8 человек
Объем в выручке – 4%
Причина открытия проекта именно в этом потоке – большое количество ручного труда, рынок требует больше продукта
Краткая справка о продукте:
Железобетонные изделия – это многокомпонентные строительные материалы, которые представляют собой сплавленную арматуру залитую бетоном. Железобетонные изделия используются для строительства жилых, комплексных, фабричных зданий, технических сооружений и используются в дорожном строительстве.
Информация о проекте:
Проблема 1: Время ожидания поставки бетона останавливает работу производства на 3 часа дольше, чем запланировано
Решение:
-провели хронометраж технологического процесса
-выявили операции, не приносящие ценности
-провели производственный анализ, выявили постоянно повторяющуюся проблему ожидания поставки бетона
-По результату анализа было выделено отдельное автотранспортное средство для своевременной подачи бетона
-Реализован подход Just in time: подача бетона производится ровно тогда, когда существует производственная потребность
Результат:
Сокращение ожидания подачи бетона со 180 до 15 минут.
Проблема 2: Готовая продукция занимает площади в цеху и затрудняет производственный процесс
Решение:
-провели картирование производственного процесса
-выявили проблемы (в частности: готовая продукция занимает площади в цеху и затрудняет производственный процесс)
-Разработали план мероприятий по их устранению
-Согласно принятому решению переместили склад готовой продукции на уличное хранение
- Разработали стандарт на уличное хранение готовой продукции
Результат:
Хранение готовой продукции перенесено из цеха на уличный склад, что позволило высвободить производственные площади
Проблема 3: Незапланированные остановки производства при подаче бетона/отгрузке готовой продукции.
Решение:
-провели хронометраж технологического процесса
-выявили операции, не приносящие ценности
- Разработали диаграмму «Спагетти»
-провели анализ ВПП
-По результату анализа было разработано решение: открыть вторые ворота в цеху, проложить рельсовый путь и ввести в эксплуатацию автотранспортное средство
Результат:
Потоки подачи бетона и отгрузки готовой продукции не останавливают работу цеха.
Проблема 4: Длительный нерегламентированный процесс сушки железобетонных плит
Решение:
-Провели хронометраж цикла сушки изделий,
-Выявили, что текущий технологический процесс не стабилен, отсутствуют нормы выработки, пересмотрели нормы, ознакомили персонал, контролируется отклонение от нормы на ежедневной основе.
-Провели эксперимент с пластифицирующими добавками
-Предприятием был произведен ввод в эксплуатацию оборудования, что позволило сократить время сушки
-Провели заново хронометраж
-Разработали стандарт технологического процесса
Результат:
Сокращение времени сушки железобетонных плит с 16 до 10 часов, сокращение затрат на газ в 2 раза.

## Slide 2: АО «БЕТОНИКА» г. Санкт-Петербург
23.63 Производство товарного бетона
Оптимизация процесса производства железобетонных изделий
Пилотный поток:
Предприятие увеличило производство железобетонных плит, сократив издержки
Основной результат:
Показатели пилотного потока:
ПРИМЕРЫ КЕЙСОВ
Повышена на 55% производительность выпуска железобетонных плит 2П18-30 за счёт выделения отдельного автотранспортного средства для поставки бетонной смеси, что позволило сократить ожидания со 180 до 15 минут.
Хранение готовой продукции перенесено из цеха на уличный склад, что позволило высвободить производственные площади.
Изменена схема прихода материалов и вывоза готовой продукции из цеха, что позволило развести пересекающиеся потоки и исключить простой производства во время погрузочно-разгрузочных работ.
Введено в эксплуатацию сложное технологическое оборудование (парогенератор), что существенно сократило время сушки с 16 до 10 часов, и значительно сократило затраты на газ (в 2 раза)
+27% выработка
-75%
незавершенное производство в потоке
-31%
время протекания процессов
Notes: Описание примера вскрытия резервов: *Контактная информация: Слиньков Александр- +79312409850; *Срок реализации проекта: с декабря 2021 по май 2022, результаты за 5 мес. работы
*Краткая информация о предприятии:
Режим работы предприятия/потока – 1 сменный режим работы (по 12 часов, без выходных)
Численность сотрудников в потоке в смену – 6-8 человек
Объем в выручке – 4%
Причина открытия проекта именно в этом потоке – большое количество ручного труда, рынок требует больше продукта
Краткая справка о продукте:
Железобетонные изделия – это многокомпонентные строительные материалы, которые представляют собой сплавленную арматуру залитую бетоном. Железобетонные изделия используются для строительства жилых, комплексных, фабричных зданий, технических сооружений и используются в дорожном строительстве.
Информация о проекте:
Проблема 1: Время ожидания поставки бетона останавливает работу производства на 3 часа дольше, чем запланировано
Решение:
-провели хронометраж технологического процесса
-выявили операции, не приносящие ценности
-провели производственный анализ, выявили постоянно повторяющуюся проблему ожидания поставки бетона
-По результату анализа было выделено отдельное автотранспортное средство для своевременной подачи бетона
-Реализован подход Just in time: подача бетона производится ровно тогда, когда существует производственная потребность
Результат:
Сокращение ожидания подачи бетона со 180 до 15 минут.
Проблема 2: Готовая продукция занимает площади в цеху и затрудняет производственный процесс
Решение:
-провели картирование производственного процесса
-выявили проблемы (в частности: готовая продукция занимает площади в цеху и затрудняет производственный процесс)
-Разработали план мероприятий по их устранению
-Согласно принятому решению переместили склад готовой продукции на уличное хранение
- Разработали стандарт на уличное хранение готовой продукции
Результат:
Хранение готовой продукции перенесено из цеха на уличный склад, что позволило высвободить производственные площади
Проблема 3: Незапланированные остановки производства при подаче бетона/отгрузке готовой продукции.
Решение:
-провели хронометраж технологического процесса
-выявили операции, не приносящие ценности
- Разработали диаграмму «Спагетти»
-провели анализ ВПП
-По результату анализа было разработано решение: открыть вторые ворота в цеху, проложить рельсовый путь и ввести в эксплуатацию автотранспортное средство
Результат:
Потоки подачи бетона и отгрузки готовой продукции не останавливают работу цеха.
Проблема 4: Длительный нерегламентированный процесс сушки железобетонных плит
Решение:
-Провели хронометраж цикла сушки изделий,
-Выявили, что текущий технологический процесс не стабилен, отсутствуют нормы выработки, пересмотрели нормы, ознакомили персонал, контролируется отклонение от нормы на ежедневной основе.
-Провели эксперимент с пластифицирующими добавками
-Предприятием был произведен ввод в эксплуатацию оборудования, что позволило сократить время сушки
-Провели заново хронометраж
-Разработали стандарт технологического процесса
Результат:
Сокращение времени сушки железобетонных плит с 16 до 10 часов, сокращение затрат на газ в 2 раза.